pracownia  projektowa

mgr  inż.  arch. Joanna  Mierzejewska

siedziba  firmy:       55 - 114   Wisznia  Mała;        	Ligota Piękna    al. Brzozowa  13                     tel.  502 280 509                                                                      biuro:                      51 - 608   Wrocław;                	ul. Różyckiego  1c  pok. 205                    tel./fax (071) 348 88 14

NIP 895- 001- 61- 03          REGON  931090360     	          PKO  BP  S.A. 50 1020 5558 1111 1151 2140 0089

STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY  JELCZ-LASKOWICE

ZAŁĄCZNIK 1.3 DO UCHWAŁY NR XLII/253/2005

RADY MIEJSKIEJ W JELCZU – LASKOWICACH

z dnia 23 listopada 2005r.

CZĘŚĆ I

UWARUNKOWANIA

ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Joanna Mierzejewska

mgr inż. Andrzej Hełdak

mgr inż. Dorota Szczygielska–Niemiec

mgr inż. Jacek Wolanin

mgr inż.arch. Szymon Hanisz

mgr inż. Edyta Bogulska

lic. Wojciech Ziemiński

# WROCŁAW  2005

- WSTĘP  	......................................................................................................................   1

  - CEL OPRACOWANIA  ..................................................................................................  1

  - PODSTAWY  PRAWNE  OPRACOWANIA ................................................................ 1

  - MATERIAŁY  WEJŚCIOWE  DO  OPRACOWANIA .............................................   2

  - ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE ..........................................................................   3

  - ZAKRES ZAPISU UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH GMINY .................   4

- UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALNYCH ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO     ......................................................................   4

  - POŁOŻENIE ...................................................................................................................   4

  - MORFOLOGIA I UKSZTAŁTOWANIE TERENU  .................................................   4

  - BUDOWA GEOLOGICZNA  ........................................................................................   5

  - WARUNKI KLIMATYCZNE  ......................................................................................   5

  - HYDROGRAFIA TERENU 	..........................................................................................   6

  - ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH 	.............................................................................   7

  - SUROWCE NATURALNE 	..........................................................................................   8

    - Udokumentowane złoża surowców naturalnych .............................................   9

    - Tereny przebadane     .........................................................................................   9

    - Tereny górnicze	   .......................................................................................   9

2.8. WARUNKI GLEBOWE   ................................................................................................   9

- UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW,

STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ STANU

PRAWNEGO GRUNTÓW   ......................................................................................	 10

3.1. SIEĆ OSADNICZA    .....................................................................................................	 10

3.2. DEMOGRAFIA     ..........................................................................................................  10

3.3. CHARAKTERYSTYKA ZAINWESTOWANIA   ......................................................  11

3.4. STAN PRAWNY GRUNTÓW 	............................................................................  12

- UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO ORAZ STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ    .....................................................................	12

4.1. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ...........................................................	12

4.2. OBSZARY I OBIEKTY SZCZEGÓLNIE CENNE PRZYRODNICZO ..................	13

4.3. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA .........................................................	14

4.4.  GOSPODARKA LEŚNA ..............................................................................................	16

- UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY

WSPÓŁCZESNEJ  ....................................................................................................	 18

5.1. OSADNICTWO I JEGO ŚLADY NA TERENIE GMINY

JELCZ –LASKOWICE ..................................................................................................	 18

5.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW I OBIEKTÓW

CHRONIONYCH  ...........................................................................................................	 19

  - CHARAKTRYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI 	.........................	 21

6. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WARUNKAMI I JAKOŚCIĄ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ OCHRONĄ ICH ZDROWIA  ........................................	 27

7. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

LUDNOŚCI I JEJ MIENIA ........................................................................................	 29

8. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI   
ROZWOJU GMINY W TYM ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI     PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH .................................................	 30

9. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM OBIEKTÓW 
  I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW

ODRĘBNYCH   ...........................................................................................................	 31

9.1. OBSZARY PRZYRODNICZE OBJĘTE OCHRONĄ ...............................................	 31

9.2. OBIEKTY PRZYRODNICZE OBJĘTE OCHRONĄ ................................................	 31

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW

KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  ...............................	 33

10.1.  ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ...................	 33

10.1.1.   Komunikacja kolejowa .................................................................................	 33

10.1.2.   Komunikacja drogowa ..................................................................................	 34

  - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ   .........................................................................................................	 35

10.2.1.  Zaopatrzenie w wodę  .....................................................................................	 35

10.2.2.  Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków ...............................................	 35

10.2.3.  Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów   .....................................................	 35

10.2.4.  Zaopatrzenie w energię elektryczną .............................................................	 35

10.2.5.  Zaopatrzenie w energię cieplną ....................................................................	 35

10.2.6.  Zaopatrzenie w gaz 	.......................................................................................	 35

10.2.7.  Telekomunikacja ...........................................................................................	 36