IZ/341/10/10                                                               Jelcz-Laskowice  02-08-2010r.

Do wszystkich  potencjalnych Wykonawców

Dotyczy : postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. TERMOMODERNIZACJA  12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

UJĘTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  DLA

MIASTA JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2008-2015

Na podstawie art.38  pkt 4  zamawiający   zmienia treść  pkt III  zakres robót do wykonania , który winien brzmieć :

BUDYNEK 1:  ul. Techników 19-21 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				15,20 m

Kubatura budynku: 				7.100 m3

Powierzchnia dachu: 				435,5 m2

Ilość kondygnacji:                                                5

Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną twardą grubości 15 cm.

Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: w ramach zakresu robót objętym przetargiem nie wykonuje się stolarki drzwiowej i okiennej (pozycje przedmiaru. Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania

( należy zachować kolorystykę ścian).

BUDYNEK 2: ul. Techników 22-24 w Jelcz-Laskowicach

Wysokość budynku				15,11 m

Kubatura budynku: 			         16.872 m3

Powierzchnia dachu: 			        1.044,1 m2

Ilość kondygnacji:                                                 5

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej grubości minimalnej 14 cm.

Wzmocnienie płyt osłonowych z zastosowaniem kotew na ścianach zewnętrznych.

Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian: malowanie farbą silikonową. Wymiana stolarki  okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) oraz wymiany stolarki drzwiowej

BUDYNEK 3: ul. Techników 23-25-27 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				15,30 m

Kubatura budynku: 				7.068 m3

Powierzchnia dachu: 				417,9 m2

Ilość kondygnacji:                                                5

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej grubości 20 cm. Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: w ramach zakresu robót objętym przetargiem nie wykonuje się stolarki drzwiowej i okiennej. Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian)

BUDYNEK 4: ul. Techników 29-29A w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				17,22 m

Kubatura budynku: 			          16.869 m3

Powierzchnia dachu: 			         1.009,3 m2

Ilość kondygnacji:                                                5

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum15 cm.  Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian farbą silikonową. Wymiana stolarki okiennej oraz częściowe zamurowanie otworów. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania( należy zachować kolorystykę ścian)oraz wymiany stolarki drzwiowej

BUDYNEK 5: ul. Techników 3 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				9,30 m

Kubatura budynku: 			          8.576 m3

Powierzchnia dachu: 			       1.045,5 m2

Ilość kondygnacji:                                              2

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm.. Wymiana stolarki  okiennej( 2 szt) Wykonanie instalacji odgromowej

Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania ścian farba silikonową , wymiany rynien oraz wymiany stolarki drzwiowej

BUDYNEK 6: ul. Techników 5 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku			              9 m

Kubatura budynku: 			       8.476 m3

Powierzchnia dachu: 			    1.041,3 m2

Ilość kondygnacji:                                            2

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum 15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian farbą silikonową. Wymiana stolarki  okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) oraz wymiany stolarki drzwiowej

BUDYNEK 7: ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				9,20 m

Kubatura budynku: 			          7.679 m3

Powierzchnia dachu: 			       1.022,5 m2

Ilość kondygnacji:                                              2

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum15 cm.

Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wymiana stolarki  okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) oraz wymiany stolarki drzwiowej

BUDYNEK 8: ul. Techników 18 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				  10,0 m

Kubatura budynku: 				8.090 m3

Powierzchnia dachu: 			        1.032,5 m2

Ilość kondygnacji:                                                2

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm. Wykonanie stolarki okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej..

Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym docieplenia ścian i wykończenia ścian tynkiem, wymiany rynien oraz wymiany stolarki drzwiowej

BUDYNEK 9: ul. Techników 20 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				10,0 m

Kubatura budynku: 			          8.289 m3

Powierzchnia dachu: 			       1.029,5 m2

Ilość kondygnacji:                                              2

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm.. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym docieplenia ścian i wykończenia ścian tynkiem, wymiany rynien oraz wymiany stolarki drzwiowej

BUDYNEK 10: ul. Działowa 1-2-3 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				7,80 m

Kubatura budynku: 				4.404 m3

Powierzchnia dachu: 				505,6 m2

Ilość kondygnacji:                                                2

Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną o grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną.

Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: Nie wykonuje się stolarki drzwiowej. Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi.

BUDYNEK 11: ul. Działowa 4-5-6 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				7,80 m

Kubatura budynku: 			         4.404 m3

Powierzchnia dachu: 		                    505,6 m2

Ilość kondygnacji:                                              2

Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną o grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną.

Wymiana stolarki drzwiowej. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi.

BUDYNEK 12: ul. Działowa 7-8-9 w Jelczu-Laskowicach

Wysokość budynku				7,80 m

Kubatura budynku: 			          4.404 m3

Powierzchnia dachu: 			          505,6 m2

Ilość kondygnacji:                                               2

Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną twardą grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną.

Wymiana stolarki drzwiowej. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien.

Zmiany: Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi.

Zmianie ulega także termin składania ofert  :

Nowy termin składania ofert to 06.08.2010r. godz. 9:30.