Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 187861-2010 z dnia 2010-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jelcz-Laskowice
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A: 2. Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul....
Termin składania ofert: 2010-08-04

Numer ogłoszenia: 206097 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187861 - 2010 data 14.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jelcz-Laskowice, W.Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, tel. 071 3817122, 3817145, fax. 071 31817111.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II pkt1.3.

- W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A: 2. Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych Zakres robót do wykonania : BUDYNEK 1: ul. Techników 19-21 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 15,20 m Kubatura budynku: 7.100 m3 Powierzchnia dachu: 435,5 m2 Ilość kondygnacji: 5 Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną twardą grubości 15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: w ramach zakresu robót objętym przetargiem nie wykonuje się stolarki drzwiowej i okiennej (pozycje przedmiaru. Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian). BUDYNEK 2: ul. Techników 22-24 w Jelcz-Laskowicach Wysokość budynku 15,11 m Kubatura budynku: 16.872 m3 Powierzchnia dachu: 1.044,1 m2 Ilość kondygnacji: 5 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej grubości minimalnej 14 cm. Wzmocnienie płyt osłonowych z zastosowaniem kotew na ścianach zewnętrznych. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian: malowanie farbą silikonową. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) BUDYNEK 3: ul. Techników 23-25-27 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 15,30 m Kubatura budynku: 7.068 m3 Powierzchnia dachu: 417,9 m2 Ilość kondygnacji: 5 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej grubości 20 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: w ramach zakresu robót objętym przetargiem nie wykonuje się stolarki drzwiowej i okiennej. Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) BUDYNEK 4: ul. Techników 29-29A w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 17,22 m Kubatura budynku: 16.869 m3 Powierzchnia dachu: 1.009,3 m2 Ilość kondygnacji: 5 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian farbą silikonową. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz częściowe zamurowanie otworów. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania( należy zachować kolorystykę ścian) BUDYNEK 5: ul. Techników 3 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 9,30 m Kubatura budynku: 8.576 m3 Powierzchnia dachu: 1.045,5 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm.. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania ścian farba silikonową. BUDYNEK 6: ul. Techników 5 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 9 m Kubatura budynku: 8.476 m3 Powierzchnia dachu: 1.041,3 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum 15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian farbą silikonową. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) BUDYNEK 7: ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 9,20 m Kubatura budynku: 7.679 m3 Powierzchnia dachu: 1.022,5 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) BUDYNEK 8: ul. Techników 18 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 10,0 m Kubatura budynku: 8.090 m3 Powierzchnia dachu: 1.032,5 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm. Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym docieplenia ścian i wykończenia ścian tynkiem. BUDYNEK 9: ul. Techników 20 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 10,0 m Kubatura budynku: 8.289 m3 Powierzchnia dachu: 1.029,5 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm. Wymiana stolarki drzwiowej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym docieplenia ścian i wykończenia ścian tynkiem. BUDYNEK 10: ul. Działowa 1-2-3 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 7,80 m Kubatura budynku: 4.404 m3 Powierzchnia dachu: 505,6 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną o grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się stolarki drzwiowej. Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi. BUDYNEK 11: ul. Działowa 4-5-6 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 7,80 m Kubatura budynku: 4.404 m3 Powierzchnia dachu: 505,6 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną o grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną. Wymiana stolarki drzwiowej. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi. BUDYNEK 12: ul. Działowa 7-8-9 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 7,80 m Kubatura budynku: 4.404 m3 Powierzchnia dachu: 505,6 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną twardą grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną. Wymiana stolarki drzwiowej. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi. Uwaga : ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANEW OBIEKTACH ZAMIESZKANYCH..

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A: 2. Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych Zakres robót do wykonania: BUDYNEK 1: ul. Techników 19-21 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 15,20 m Kubatura budynku: 7.100 m3 Powierzchnia dachu: 435,5 m2 Ilość kondygnacji: 5 Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną twardą grubości 15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: w ramach zakresu robót objętym przetargiem nie wykonuje się stolarki drzwiowej i okiennej (pozycje przedmiaru. Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian). BUDYNEK 2: ul. Techników 22-24 w Jelcz-Laskowicach Wysokość budynku 15,11 m Kubatura budynku: 16.872 m3 Powierzchnia dachu: 1.044,1 m2 Ilość kondygnacji: 5 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej grubości minimalnej 14 cm. Wzmocnienie płyt osłonowych z zastosowaniem kotew na ścianach zewnętrznych. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian: malowanie farbą silikonową. Wymiana stolarki okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) oraz wymiany stolarki drzwiowej BUDYNEK 3: ul. Techników 23-25-27 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 15,30 m Kubatura budynku: 7.068 m3 Powierzchnia dachu: 417,9 m2 Ilość kondygnacji: 5 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej grubości 20 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: w ramach zakresu robót objętym przetargiem nie wykonuje się stolarki drzwiowej i okiennej. Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) BUDYNEK 4: ul. Techników 29-29A w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 17,22 m Kubatura budynku: 16.869 m3 Powierzchnia dachu: 1.009,3 m2 Ilość kondygnacji: 5 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian farbą silikonową. Wymiana stolarki okiennej oraz częściowe zamurowanie otworów. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania( należy zachować kolorystykę ścian)oraz wymiany stolarki drzwiowej BUDYNEK 5: ul. Techników 3 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 9,30 m Kubatura budynku: 8.576 m3 Powierzchnia dachu: 1.045,5 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm.. Wymiana stolarki okiennej( 2 szt) Wykonanie instalacji odgromowej Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania ścian farba silikonową , wymiany rynien oraz wymiany stolarki drzwiowej BUDYNEK 6: ul. Techników 5 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 9 m Kubatura budynku: 8.476 m3 Powierzchnia dachu: 1.041,3 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum 15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian farbą silikonową. Wymiana stolarki okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) oraz wymiany stolarki drzwiowej BUDYNEK 7: ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 9,20 m Kubatura budynku: 7.679 m3 Powierzchnia dachu: 1.022,5 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości minimum15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wymiana stolarki okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( należy zachować kolorystykę ścian) oraz wymiany stolarki drzwiowej BUDYNEK 8: ul. Techników 18 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 10,0 m Kubatura budynku: 8.090 m3 Powierzchnia dachu: 1.032,5 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm. Wykonanie stolarki okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej.. Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym docieplenia ścian i wykończenia ścian tynkiem, wymiany rynien oraz wymiany stolarki drzwiowej BUDYNEK 9: ul. Techników 20 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 10,0 m Kubatura budynku: 8.289 m3 Powierzchnia dachu: 1.029,5 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm.. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym docieplenia ścian i wykończenia ścian tynkiem, wymiany rynien oraz wymiany stolarki drzwiowej BUDYNEK 10: ul. Działowa 1-2-3 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 7,80 m Kubatura budynku: 4.404 m3 Powierzchnia dachu: 505,6 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną o grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Nie wykonuje się stolarki drzwiowej. Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi. BUDYNEK 11: ul. Działowa 4-5-6 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 7,80 m Kubatura budynku: 4.404 m3 Powierzchnia dachu: 505,6 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną o grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną. Wymiana stolarki drzwiowej. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi. BUDYNEK 12: ul. Działowa 7-8-9 w Jelczu-Laskowicach Wysokość budynku 7,80 m Kubatura budynku: 4.404 m3 Powierzchnia dachu: 505,6 m2 Ilość kondygnacji: 2 Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną twardą grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną. Wymiana stolarki drzwiowej. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. Zmiany: Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami silikonowymi.Uwaga : ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANEW OBIEKTACH ZAMIESZKANYCH..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV pkt4.4.

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Witosa 24 55-230 Jelcz-Laskowice sekretariat..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Witosa 24 55-230 Jelcz-Laskowice sekretariat..