Jelcz-Laskowice   15-04-2013r.

RI.271.8.2013

Do wszystkich  potencjalnych Wykonawców

Dotyczy : postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną przy ul.B.Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielamy  następujących odpowiedzi:

Pytanie :

W opisie technicznym Projektu budowlanego dotyczącego przedmiotowego zamówienia określono konstrukcje nawierzchni bezpiecznej syntetycznej w następujący sposób:

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna poliuretanowa EPDM w kolorze ceglastym amortyzująca upadek dziecka z wysokości 2,30 m składa się z następujących warstw

-warstwa amortyzująca grubości min.37 mm składająca się z czarnego granulatu gumowego SBR średnicy( grubość granulatu zgodnie z kartą techniczną produktu połączonego z żywicą poliuretanową- wykonanej  bezspoinowo specjalną układarką mas tartanową, np.”Planomatic”.

Powyższy opis jasno wskazuje na nawierzchnię poliuretanową  wylewaną  .

Rysunek nr PL-BOL.A-03 Przekrój przez nawierzchnię poliuretan wodo-przepuszczalny  wskazuje natomiast na nawierzchnię poliuretanową wykonaną z „typowych płyt poliuretanowych”.

W związku z przytoczonymi powyżej rozbieżnościami  w projekcie – prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ i jednoznaczne wskazanie jaką technologią należy w ramach przedmiotowego zamówienia  wykonać nawierzchnię bezpieczną syntetyczną. Prosimy również o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuści wykonanie innej nawierzchni bezpiecznej syntetyczne , której zgodność z Normą PN-EN 1177:2009 potwierdzona jest certyfikatem.

Odpowiedź :

Należy wykonać nawierzchnię  wylewaną o parametrach zawartych  w opisie technicznym Projektu budowlanego.