Jelcz-Laskowice  24-06-2015r.

OSP/PRZET/1.2015

Do wszystkich  potencjalnych Wykonawców

Dotyczy : postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.

ZAKUP NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ BISKUPICE OŁAWSKIE

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielamy  następujących odpowiedzi:

1.Pytanie

Czy Zamawiający dopuści pojazdy typu PICKUP ze stałym przeniesieniem momentu obrotowego na obie osie po załączeniu napędu 4X4, spełniającym pozostałe wymagania  i  uzna za spełniające SIWZ ?

Odpowiedź :

Po dokonaniu analizy Państwa zapytania informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Nadmieniam, że blokada centralnego mechanizmu różnicowego występuje w co najmniej 3 modelach pojazdów z napędem 4x4 typu PICKUP różnych producentów. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi ograniczania konkurencji i sprzeczności z ustawą PZP.

2.Pytanie

Czy Zamawiający poprzez zapis możliwość blokady miał na myśli , możliwość blokady 
przynajmniej jednego mechanizmu różnicowego w samochodzie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi informuję, że poprzez pojęcie centralny mechanizm różnicowy rozumiemy mechanizm różnicowy znajdujący się w skrzyni rozdzielczej między mostami napędowymi: przednim i tylnym. Przed zamieszczeniem stosownego zapisu w załączniku nr 6 do SIWZ zbieraliśmy szereg informacji dotyczących m.in. rozwiązań w układach napędowych pojazdów przeznaczonych do jazdy w trudnym terenie ( teren podmokły, piaszczysty, itp. ). Zgodnie z zebranymi informacjami dobrym rozwiązaniem jest zamontowany w pojeździe centralny mechanizm różnicowy blokowany w razie potrzeby przez kierowcę. Według informacji uzyskanych z różnych źródeł, tego typu mechanizm posiada kilku producentów pojazdów typu PICKUP.

W związku z powyższym podtrzymujemy zapisy załącznika nr 6 do SIWZ.

Prezes OSP Biskupice Oławskie

/-/ Marek Starczewski